- Q41F法兰式球阀产品用途 
上海申弘阀门有限公司生产的手动法兰球阀主要用于截断或接通介质，也可用于流体的调节与控制。选用不同的材质，可分别适用于水、蒸汽、油品、液化气、天然气、煤气、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。
二、Q41F法兰式球阀特点
1、流体阻力小，球阀是所有阀类中流体阻力最小的一种，即使是缩径球阀，其流体阻力也相当小。

- 开关迅速、方便，只要阀杆转动90°，球阀就完成了全开或全关动作，很容易实现快速启闭。 
3、密封性能好。球阀阀座密封圈一般采用聚四氟乙烯等弹性材料制造，易于保证密封，而且球阀的密封力随着介质压力的增加而增大。 
4、阀杆密封可靠。球阀启闭时阀杆只作旋转运动，因此阀杆的填料密封不易被破坏，而且阀杆倒密封的密封力随着介质压力的增加而增大。 
5、球阀的启闭只做90°转动，故容易实现自动化控制和远距离控制，球阀可配置气动装置、电动装置、液动装置、气液联动装置或电液联动装置。
6、球阀通道平整光滑，不易沉积介质，可以进行管线通球。
三、Q41F法兰式球阀结构图

四、Q41F法兰式球阀主要性能规范 Capability Criterion

| 设计与制造 | 结构长度 | 法兰尺寸 | 压力-温度 | 试验-检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GB122237 | GB12221 | GB9113 JB79 | GB9131 | GB/T13927 JB/T9092 |

压力试验 Pressure Test

| 公称压力 NominalPressure | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 强度试验 Shell Test | 2.4 | 3.8 | 6.0 |
| 水密封试验 Water Seal Test | 1.8 | 2.8 | 4.4 |
| 气密封试验 Air Seal Test | 0.4-0.7 |

五、主要零件材料 Materials Of main Parts

| 阀体Body |  | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M | CF3M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 球体 阀杆Ball Stem |  | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 316 | 316L |
| 阀 座Seat | 聚四氟乙烯PTFE 加坡纤增强聚四氟乙烯PTFE+Glass 对位聚笨PPL |
| 垫片Shim | 聚四氟乙烯PTFE 不锈钢/柔性石墨Stainless Steel/flexible Graphite 齿形垫片Tooth Profile Gasket |
| 阀杆座Stem Seat | 聚四氟乙烯PTFE 不锈钢/柔性石墨 Stainless Steel/Flexible Graphite |
| 填料Packing | 聚四氟乙烯PTFE 增强柔性石墨 Enhanced Flexible Graphite |
| 填料压Gland |  | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 316 | 316L |
| 温度Temperature | -29℃～150℃(聚四氟乙烯 PTFE) -29℃～200℃(加玻纤增强聚四氟乙烯PTFE+GLASS)-29℃～300℃(对位聚笨 PPL) |
| 介质 Medium | 水 蒸汽 油品 | 硝酸类 Nitric Acid | 强氧化介质 | 醋酸类 Acetic Acid | 尿素类 Urea |

六、Q41F法兰式球阀主要外型尺寸 Main outer Size

| 1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 凸面法兰 RF Q41F Q41PPL 16C 16P 16R | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 78 | 140 |
|  | 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 84 | 160 |
|  | 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 95 | 180 |
|  | 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 150 | 250 |
|  | 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 150 | 300 |
|  | 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 18 | 4-18 | 170 | 350 |
|  | 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | 195 | 350 |
|  | 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 215 | 400 |
|  | 100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 250 | 500 |
|  | 125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 265 | 600 |
|  | 150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 270 | 800 |
|  | 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 330 | 1200 |
| 2.5MPa | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 103 | 140 |
| 凸面法兰 RF Q41F Q41PPL 25 25P 25R | 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 112 | 160 |
|  | 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 123 | 180 |
|  | 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 150 | 250 |
|  | 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 156 | 300 |
|  | 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20 | 8-18 | 172 | 350 |
|  | 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 197 | 350 |
|  | 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-23 | 222 | 400 |
|  | 100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 253 | 500 |
|  | 125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 275 | 600 |
|  | 150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 286 | 800 |
|  | 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 340 | 1200 |

Q41F-40C Q41F-40P Q41F-63C Q41F-63P

| 4.0MPa | DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | n-φd | H | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 凹凸法兰 MFM Q41F Q41PPL 40 40P 40R | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 4-14 | 103 | 140 |
|  | 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 4-14 | 112 | 160 |
|  | 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-14 | 123 | 160 |
|  | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 | 150 | 250 |
|  | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | 156 | 250 |
|  | 50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 172 | 350 |
|  | 65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | 197 | 350 |
|  | 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 222 | 450 |
|  | 100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | 253 | 450 |
|  | 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-25 | 275 | 600 |
|  | 150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-25 | 286 | 800 |
|  | 200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | 340 | 1200 |
| 6.4MPa | 15 | 165 | 105 | 75 | 55 | 40 | 18 | 4-14 | 105 | 140 |
| 凹凸法兰 MFM Q41F Q41PPL 64 64P 64R | 20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20 | 4-18 | 125 | 160 |
|  | 25 | 216 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22 | 4-18 | 135 | 250 |
|  | 32 | 229 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-23 | 150 | 350 |
|  | 40 | 241 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4-23 | 165 | 350 |
|  | 50 | 292 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-23 | 175 | 450 |
|  | 65 | 330 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-23 | 200 | 450 |
|  | 80 | 356 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-23 | 210 | 600 |
|  | 100 | 432 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-25 | 250 | 700 |
|  | 125 | 508 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-30 | 295 | 1100 |
|  | 150 | 559 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-34 | 340 | 1500 |

订货须知：

一、①产品名称与型号②口径③是否带附件以便我们的为您正确选型④使用压力⑤使用介质的温度。
二、若已经由设计单位选定公司的型号，请 型号直接向我司销售部订购。

三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的阀门公司专家为您审核把关。产品所属球阀选型，感谢您访问我们申弘阀门的网站如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。如需要了解更多其它阀类产品的信息可以点击减压阀查看。